|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по установке освещения рабочей поверхности ДЛ/А

## В комплект освещения рабочей поверхности ДЛ/А входит:

- Держатель перекладины лампы – 2 шт.

- Перекладина лампы – 1 шт.

- Светильник  – 1 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 2 шт.

- Пластина крепежная с 2-мя отв. – 2 шт.

- Болт М10х20 – 6 шт.

- Заглушка 35х35 укороченная – 2 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Заглушка 40х40 – 2 шт.

- Инструкция по установке – 1 шт.

## Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! Установка освещения – это завершающий этап сборки стола. Проверьте, установлено ли остальное дополнительное оборудование стола.

- Аккуратно распакуйте комплект освещения.

- Вставьте во внутренние полости держателей перекладины лампы 1 пластины крепежные 
с 2-мя отв. 5 и, удерживая их рукой, через отверстия в держателях наживите на пластины болты 6.

- Наденьте держатели перекладины лампы на стойки задние стола таким образом, чтобы болты вошли в пазы стоек, а пластины крепежные оказались во внутренних полостях стоек.

- Выставьте держатели на одинаковой высоте.

- В отверстия перекладины лампы 2 вставьте два болта 6 таким образом, чтобы головки болтов оказались во внутренней полости перекладины, и наживите на них пластины крепежные 4.

- Наденьте перекладину лампы на держатели перекладины лампы таким образом, чтобы болты вошли в пазы держателей, а пластины крепежные оказались во внутренних полостях держателей. Отрегулируйте положение перекладины относительно держателей и затяните болты.

- Установите светильник 3 согласно «Инструкции по установке светильника ».

- Заглушки 7 установите в  перекладину лампы, а заглушки 12 и 13  в держатели перекладины лампы.