|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по установке панели электромонтажной

## В комплект панели электромонтажной входит:

- Панель электромонтажная – 1 шт.

- Пластина электропанели – 2 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 2 шт.

4.    Болт М10х20 – 2 шт.

5.    Шайба 10 – 4 шт.

6.    Втулка пластиковая - 2 шт.

7.    Шайба пластиковая – 2 шт.

8.    Инструкция по установке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Аккуратно распакуйте комплект панели.

- В отверстие пластины электропанели 2 вставьте втулку пластиковую 6.

- На болт 4 наденьте шайбу 5, пластину с втулкой (буртик втулки со стороны шайбы), шайбу пластиковую 7, вторую шайбу 5 и наживите пластину крепежную 3.

- Вставьте пластину электропанели 2 в паз панели электромонтажной 1 таким образом, чтобы головка болта оказалась с задней стороны панели (см. рисунок).

- Повторите пп. 2-4 со второй пластиной электропанели..

- Наденьте панель на стойки стола таким образом, чтобы пластины крепежные 3 оказались во внутренних полостях стоек, а болты 4 вошли в пазы стоек, одновременно отрегулировав положение пластин электропанели 2 по длине панели.

- Установите панель на нужной высоте.

- Затяните  крепеж до рабочего состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ. На задней стороне электромонтажной панели выполнены два технологических отверстия для крепления соединительной колодки VKG A-9400 для заземления.

Принципиальная электрическая схема

а) стандартная панель

б) панель с выключателем автоматическим

в) панель с выключателем автоматическим и выключателем дифференциального тока