|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по установке полки для оборудования ПО

В комплект полки для оборудования ПО входит:

- Столешница полки – 1 шт.

- Стойка задняя – 2 шт.

- Поперечина полки – 1 шт.

- Держатель полки – 2 шт.

- Скоба крепежная – 2 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 2 шт.

- Пластина крепежная с 2-мя отв. – 2 шт.

- Болт М10х20 – 6 шт.

- Винт М6х50 – 4 шт.

- Гайка М6 – 4 шт.

- Саморез М5х55 – 7 шт.

- Шайба 6 – 4 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Заглушка 40х40 – 2 шт.

- Заглушка пластиковая (8 – 2 шт.

- Инструкция по установке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Аккуратно распакуйте комплект полки.

- Вставьте во внутреннюю полость тыльной части боковины стола пластину крепежную с 2-мя отв. 7 и, удерживая ее рукой, через отверстия в боковине наживите на пластину болты 8.

- Вставьте стойку заднюю 2 в боковину стола таким образом, чтобы болты 8 вошли в паз стойки, а пластина крепежная 7 оказалась во внутренней полости стойки.

- Закрепить стойку в боковине, затянув болты 7. Соединение сильно не затягивайте для возможности регулировки стойки по высоте

- Повторите  п.2 – 4 со второй стойкой.

- Выровняйте стойки по высоте с помощью болтов 3.

- Затяните весь крепеж до рабочего состояния.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем продолжить установку полки, проверьте – не входят ли в комплект дополнительного оборудования стола: панель электромонтажная, рельс для крепления ячеек комплектации и/или панель перфорированная. Если входят, то сначала установите их.

- Вставьте во внутренние полости держателей полки 4 пластины крепежные с 1-им отв. 6 и, удерживая их рукой, через отверстия в держателях наживите на пластины болты 8.

- Наденьте на стойки задние держатели полки 4 таким образом, чтобы болты вошли в пазы стоек, а пластины крепежные оказались во внутренних полостях стоек.

- Выровняйте держатели полки по высоте и затяните болты 8.

- При помощи винтов 9, гаек 10 и шайб 12 установите на держателях скобы крепежные 5.

- Установите в скобах поперечину полки 3 и зафиксируйте ее винтами 9, гайками 10 и шайбами 12.

- Положите столешницу полки 1 на держатели и поперечину, выровняйте ее положение по сторонам и зафиксируйте саморезами 11.

ВНИМАНИЕ!

  - При сборке ПО в антистатическом исполнении, необходимо столешницу полки положить на держатели и поперечину стороной, на которой наклеена надпись «НИЗ».

  - В антистатическом исполнении к столешнице полки прикреплен провод заземления, который после установки ПО необходимо подключить в коробку общей точки заземления VKG A-9400.

- Затяните весь крепеж до рабочего состояния.

- Установите заглушки 13, 14.

- При отсутствии в заказе средней стойки, два центральных отверстия в поперечине полки заглушите заглушками 15.