|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по сборке углового стола УС-1

В комплект углового стола УС-1 входит:

- Винт М6х50 –  4 шт.

- Скоба крепежная – 2 шт.

- Саморез М5х55 – 6 шт.

- Столешница – 1 шт.

- Поперечина углового стола – 2 шт.

- Болт М10х20 – 4 шт.

- Боковина углового стола – 1 шт.

- Пластина крепежная с 2-мя отв. – 2 шт.

- Гайка М6 – 4 шт.

- Шайба М6 – 4 шт.

- Ключ шестигранный – 1 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Заглушка 40х40 – 2 шт.

- Инструкция по сборке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Аккуратно распакуйте комплект углового стола.

- С помощью винтов 1, гаек  9, и шайб 10 прикрепите скобы крепежные 2 к поперечине основного стола, таким образом, как показано на рисунке.

- В боковину углового стола вставьте болты 6, и наживите их на крепежные пластины 8.

- Наденьте  боковину 7 на поперечины углового стола 5 таким образом, чтобы крепежные пластины 8 оказались во внутренней части поперечины 5, а болты 6 проходили сквозь паз поперечины.

- Зафиксируйте  поперечины углового стола 5 на высоте поперечин основного стола.

- В крепежные скобы 2 установите собранную конструкцию и зафиксируйте ее с помощью винтов 1, гаек  9 и шайб 10.

- Положите столешницу на собранный каркас и прикрепите ее к нему с помощью саморезов 3, предварительно выровняв ее по краям.

ВНИМАНИЕ!

  - При сборке УС-1 в антистатическом исполнении, необходимо столешницу положить на каркас стороной, на которой наклеена надпись «НИЗ».

  - В антистатическом исполнении к столешнице прикреплен провод заземления, который после сборки стола необходимо подключить в коробку общей точки заземления VKG A-9400.

- Установите заглушки 12, 13.