|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по установке панели электромонтажной

##### для подкатных стоек СТ-05, СТ-05 Комфорт

## В комплект панели электромонтажной входит:

- Панель электромонтажная – 1 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 2 шт.

- Втулка пластиковая - 2 шт.

- Шайба пластиковая – 2 шт.

- Шайба 10 – 4 шт.

- Болт М10х20 – 2 шт.

- Инструкция по установке – 1 шт.

## Последовательность сборки:

- Аккуратно распакуйте комплект панели.

- В отверстие уголка  электромонтажной панели 1 вставьте втулку пластиковую 3 (см. рисунок).

- На болт 6 наденьте шайбу 5, уголок с втулкой (буртик втулки со стороны шайбы), шайбу пластиковую 4, вторую шайбу 5 и наживите пластину крепежную 2.

- Повторите п.3 для второго болта 6.

- Наденьте панель на стойку таким образом, чтобы пластины крепежные 2 оказались во внутренних полостях стоек, а болты 6 вошли в пазы стоек.

- Установите панель на нужной высоте.

- Затяните  крепеж до рабочего состояния.