|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по сборке подкатной стойки для оборудования

##### СТ-05 КОМФОРТ

## В комплект подкатной стойки для оборудования Комфорт входит:

- Держатель нижней полки – 2 шт.

- Держатель верхних полок – 8 шт.

- Боковая стойка – 2 шт.

- Поперечина полки – 6 шт.

- Скоба крепежная – 4 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 12 шт.

- Пластина крепежная с 2-мя отв. – 2 шт.

- Полка – 4 шт.

- Нижняя полка – 1 шт.

- Болт М10х20 – 16 шт.

- Винт М6х50 – 16 шт.

- Гайка, шайба М6 – 16 шт.

- Саморез М5х55 – 32 шт.

- Колесные опоры – 4 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Заглушка 40х40 – 20 шт.

- Ключ шестигранный – 1 шт.

- Инструкция по сборке – 1 шт.

При ESD исполнении:

- Болт мебельный М6х70 – 5 шт.

- Гайка, шайба М6 – 5  шт.

## Последовательность сборки стойки в общепромышленном исполнении:

- Аккуратно распакуйте комплект стойки.

- Во внутренние полости держателей нижней полки 1 вставьте пластины 7 и, сквозь отверстия в держателях, наживите пластины на болты 10.

- В держатели нижних полок  1 вставьте стойки 3 таким образом, чтобы пластины 7 оказались во внутренней полости стойки, а болты вошли в паз стойки.

- К нижним держателям полки 1, с помощью винтов 11, прикрепите крепежные скобы 5 таким образом, чтобы они оказались во внутренней полости стойки.

- С помощь винтов 11, шайб и гаек 12, прикрепите к скобам 5 поперечину 4 так, как показано на рисунке.

- Наденьте на стойки держатели верхних полок 2 (см. рисунок), и выровняйте их по высоте соответственно.

- Установите  на каждую полку поперечины 4 и закрепите при помощи винтов 11, шайб и гаек 12.

- Установите колесные опоры 14 при помощи болтов 10  и пластин крепежных 6.

- Установите полки 8, 9, с помощью саморезов 13 предварительно выровняв полки по сторонам.

- Затяните крепеж до рабочего состояния.

- Установите заглушки 15,16.

## При ESD исполнении:

## Последовательность сборки стойки в антистатическом исполнении:

- Выполните инструкцию по сборке по п.п. 1-8.

- Положите на держатели полок  1 и 2  полки  8, 9, выровняв их по сторонам.

- Закрепите полки  8,9  с помощью болтов 19 и гаек с шайбами 20 (см. рисунок). Затяните болты 19 до полного погружения подголовника в столешницы.

- Зафиксируйте полки 8,9  на  держателях полок 1, 2 и поперечинах полки 4 при помощи саморезов 13.

- Затяните крепеж до рабочего состояния.

- Установите заглушки 15,16.