|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по сборке стойки подкатной ремонтной СТ-Р

## В комплект СТ-Р входит:

- Ножка – 2 шт.

- Боковина – 2 шт.

- Направляющая – 4 шт.

- Перфопанель подвижная – 2 шт.

- Драйвер – 1 шт.

- Перфопанель лицевая – 1 шт.

- Уголок – 2шт.

- Колесо – 2 шт.

- Колесо с тормозом – 2 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 8 шт.

- Болт М10х20 – 8 шт.

- Винт М5х16 – 16 шт.

- Винт М6х50 – 4 шт.

- Гайка М6 – 4 шт.

- Саморез М4,2х16 – 4 шт.

- Шайба 5 – 16 шт.

- Шайба 6 – 4 шт.

- Заглушка 40х40 – 4 шт.

- Ключ шестигранный – 1 шт.

- Инструкция по сборке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Аккуратно распакуйте комплект стойки.

- Вставьте во внутрь вертикальных частей ножек 1 пластины крепежные 10 и, удерживая пластины пальцем, наживите на пластины болты 11.

- В ножки 1 вставьте боковины 2 таким образом, чтобы болты 11 проходили сквозь пазы в стойках боковин, а пластины оказались во внутренних полостях боковин 2.

- Установите боковины 2 на нужном уровне, зафиксировав положение при помощи болтов 11.

- При помощи винтов 12 и шайб 16 на боковины 2 установите направляющие 3. Обратите внимание что передние и задние направляющие должны откатываться в разные стороны.

- При помощи винтов 12 и шайб 16, на боковины установите перфопанель лицевую.

- Положите стойку и установите уголки 7 с помощью винтов 13 гаек 14 и шайб 17. Обратите внимание, что уголки должны быть установлены отгибом от колесных опор.

- Колесные опоры 8 и 9 установите на ножки 1 с помощью пластин крепежных 10 и болтов 11.

- Поставьте стойку на колеса. На уголки 8 установите Драйвер 5, выровняйте его по краям каркаса и зафиксируйте с помощью саморезов 15.

- Вставьте перфопанель подвижную 4 между направляющими 3. Для этого максимально выдвиньте верхнюю и нижнюю направляющие и аккуратно, чтобы попасть в пазы, вставьте перфопанель 4.

- Затяните все крепежи до рабочего состояния.

- Установите заглушки 18 в ножки 1.