|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по сборке подкатной стойки для оборудования СТ-05

## В комплект подкатной стойки для оборудования входит:

- Стойка стеллажа – 2 шт.

- Держатель полки – 8 шт.

- Скоба крепежная – 12 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 12 шт.

- Поперечина полки – 6 шт.

- Столешница полки – 4 шт.

- Столешница нижней полки – 1 шт.

- Болт М10х20 – 12 шт.

- Винт М6х50 – 24 шт.

- Гайка М6 – 24 шт.

- Шайба М6 – 24 шт.

- Саморез М5х55 – 32 шт.

- Заглушка 40х40 – 12 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Колёсная опора – 4 шт.

- Ключ шестигранный – 1 шт.

- Инструкция по сборке – 1 шт.

При ESD исполнении:

- Болт мебельный М6х70 – 5 шт.

- Гайка, шайба М6 – 5  шт.

## Последовательность сборки стойки в общепромышленном исполнении:

- Аккуратно распакуйте комплект стойки.

- Установите крепежные скобы 3 на внутренней части стойки стеллажа 1, а также на держателях полок 2, при помощи винтов 9, гаек 10 и шайб 11.

- Аналогичные действия повторите со 2-ой стойкой стеллажа 1 и со 2-ой частью держателей полок 2.

- Вставьте во внутреннюю полость держателя полки 2 крепежную пластину 4 и, удерживая ее рукой,   через отверстия в стяжке наживите на пластину болты 8. Те же действия повторите с остальными держателями полок 2.

- Наденьте на  стойки 1 держатели полок 2 таким образом, чтобы болты 8 вошли в пазы стоек, а пластины крепежные 4 оказались во внутренних полостях держателей полок  2.

- Закрепите держатели полки на обеих стойках стеллажа примерно на одинаковом уровне.

- Вставьте поперечины полки 5 в  скобы крепежные  3 таким образом, чтобы отверстия в скобах совпадали с отверстиями в поперечинах полок. Закрепите их при помощи винтов 9, гаек 10 и шайб 11.

- Положите на держатели полок 2 столешницы полок 6, выровняйте их по сторонам и зафиксируйте саморезами 12.

- Подкорректируйте положение полок по высоте, с помощью болтов 8 в держателях полок 2.

- Положите на стойки стеллажа 1 столешницу нижнюю 7, выровняйте ее положение относительно стоек стеллажа, закрепите ее при помощи саморезов 12

- Установите колесные опоры 15 при помощи пластин крепежных 4 и болтов 8.

- Затяните крепеж до рабочего состояния.

- Установите заглушки 13,14.

## При ESD исполнении:

## Последовательность сборки стойки в антистатическом исполнении:

- Выполните инструкцию по сборке по п.п. 1-7.

- Положите на держатели полок  2 столешницы полок 6, выровняв их по сторонам.

- Закрепите столешницы 6 с помощью болтов 18 и гаек с шайбами 19. Затяните болты 18 до полного погружения подголовника в столешницы.

- Положите на стойки стеллажа 1 столешницу нижнюю 7, выровняйте ее по сторонам.

- Закрепите столешницу при помощи болта 18 и гайки с шайбой 19. Затяните болт 18 до полного погружения подголовника в столешницы.

- Зафиксируйте столешницы на стойках стеллажа 1, держателях полок 2 и поперечинах полок 5 при помощи саморезов 12.

- Установите колесные опоры 15 при помощи пластин крепежных 4 и болтов 8.

- Затяните крепеж до рабочего состояния.

- Установите заглушки 13,14.