|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по установке тумбы подвесной для стола ВИКИНГ

## В комплект тумбы подвесной для стола Викинг входит:

- Тумба подвесная– 1 шт.

- Поперечина тумбы подвесной – 2 шт.

- Скоба крепежная – 4 шт.

- Винт М6х16 – 4 шт.

- Винт М6х50 – 8 шт.

- Гайка М6 – 12 шт.

- Шайба 6 – 12 шт.

- Ключ к замку – 2 шт.

Инструкция по установке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Если столешница уже установлена - снимите ее.

- Аккуратно распакуйте комплект тумбы.

ВНИМАНИЕ! Ключи к замку 8 прикреплены пластиковой стяжкой к задней поперечине тумбы.

- Установите крепежные скобы 3 на поперечинах стола при помощи винтов 5, гаек 6 и шайб 7.

- Поперечины подвесной тумбы 2 вставьте пазами наверх в крепежные скобы 3 таким образом, чтобы отверстия в скобах совпадали с отверстиями в поперечинах.

- Закрепите поперечины при помощи винтов 5, гаек 6 и шайб 7.

- Вставьте винты 4 в поперечины подвесной тумбы и в поперечины стола сверху.

- Прикрепите подвесную тумбу к поперечинам при помощи винтов 4, гаек 6 и шайб 7.

- Затяните весь крепеж до рабочего состояния.

- Установите столешницу.

ВНИМАНИЕ! В антистатическом исполнении ящики тумбы укомплектованы ESD-ковриками и на корпусе тумбы установлен провод заземления, который после установки тумбы необходимо подключить в коробку общей точки заземления VKG A-9400.