|  | ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Сертифицировано Русским Регистром |
| --- | --- | --- |

##### Инструкция по сборке двухсторонней стойки для комплектующих СКМ

В комплект двухсторонней стойки для комплектующих СКМ входит:

- Боковая стойка – 2 шт.т

- Полка нижняя – 1 шт.

- Держатель нижней полки – 2 шт.

- Поперечина полки – 2 шт.

- Держатель рельсов – 12 шт.

- Рельс – 12 шт.

- Скоба крепежная – 4 шт.

- Колёсная опора – 4 шт.

- Пластина крепежная с 1-им отв. – 16 шт.

- Пластина крепежная с 2-мя отв. – 2 шт.

- Болт М10х20 – 20 шт.

- Болт мебельный М6х70 – 1 шт.

- Винт М6х10 – 48 шт.

- Винт М6х50 – 8 шт.

- Гайка М6 – 57 шт.

- Саморез М5х55 – 7 шт.

- Шайба 6 – 9 шт.

- Заглушка 35х35 – 2 шт.

- Заглушка 40х40 – 4 шт.

- Ключ шестигранный – 1 шт.

- Инструкция по сборке – 1 шт.

## Последовательность сборки

- Аккуратно распакуйте комплект стойки.

- На внутренней части держателя нижней полки 3 при помощи винтов 14, гаек 15 и шайб 17 установите скобы крепежные 7.

- Аналогичные действия повторите со вторым держателем нижней полки 3.

- Вставьте поперечины полки 4 в скобы крепежные 7 и зафиксируйте их при помощи винтов 14, гаек 15 и шайб 17.

- Положите нижнюю полку 2 на собранную раму, совместив отверстие в полке и держателе нижней полки. В отверстие вставьте болт мебельный 12 и наживите на него шайбу 17 и гайку 15.

- Выровняйте положение полки относительно рамы и зафиксируйте ее положение при помощи саморезов 16. Затяните гайку до полного погружения подголовника болта в полку.

- Во внутренние полости вертикальных труб держателей нижней полки 3 вставьте пластины крепежные с 2-мя отв. 10 и, удерживая их рукой, через отверстия в трубах наживите на пластины болты 11.

- Вставьте боковые стойки 1 в держатели нижней полки 3 таким образом, чтобы болты вошли в пазы, а пластины крепежные оказались во внутренних полостях стоек. Отрегулируйте положение стоек по высоте и зафиксируйте их положение, затянув болты 11.

- При помощи болтов 11 и пластин крепежных с 1-им отв. 9 установите на держателях нижней полки колесные опоры 8.

- Вставьте болты 11 в отверстия держателей рельсов 5 и, через отверстия в держателях наживите пластины крепежные 9.

- При помощи винтов 13 и гаек 15 прикрепите рельсы 6 к держателям рельсов 5.

- Наденьте на  стойки собранные рельсы таким образом, чтобы болты вошли в пазы, а пластины крепежные оказались во внутренних полостях стоек. Отрегулируйте положение рельсов по высоте и затяните болты 11.

- Установите заглушки 18, 19.